ООО ПКФ «Альянс»

СТАНОК

ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ

SURA

## Паспорт

Руководство по эксплуатации

Россия, г. Пенза, ул. Строителей 2, офис 201

Тел/факс (8412)20-44-81, (8412)20-44-82

www.metallrus.com

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение ………………………………………………………………………… 3

2 Назначение изделия ……………………………………………………………...3

## 3 Транспортировка станка …………………………………………………………3

## 4 Электричество ……………………………………………………………………4

5 Установка станка ………………………………………………………………... 5

## 6 Обслуживание станка ……………………………………………………………6

6.1 Техническое обслуживание мотор-редуктора……………………………….7

6.2 Замена масла в мотор-редукторе ...…………………………………………..7

7 Меры безопасности ………………………………………………………………8

# 8 Технические характеристики ……………………………………………………8

8.1 Устройство станка ……………………………………………………………9

8.2 Принцип действия станка…………………………………………………….9

9 Комплект поставки ……………………………………………………………….10

10 Гарантия завода-изготовителя ………………………………………………….11

11 Свидетельство о приёмке …………………………………………………….…11

1 Введение

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию профилегибочного станка возможны некоторые расхождения между данным эксплуатационным документом и поставляемым изделием, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатацию.

Перед началом работы оператор станка ОБЯЗАН внимательно ознакомиться с  данным руководством по эксплуатации.

2 Назначение изделия

Станок профилегибочный, предназначен для гибки стальной круглой, прямоугольной, квадратной трубы и полосы из различной стали. Станок эксплуатируется под навесом при температуре окружающего воздуха от  минус 20 оС до +40 оС.

Габаритные и установочные размеры станка представлены на рисунке 2.

## 3 Транспортировка станка

## Рекомендации по перемещению станка:

- При перемещении станка по цеху используйте ручной погрузчик (грузоподъемностью не менее 300 кг.).

- При подъеме станка используйте стальной канат, который способен выдержать 500 кг.

- Примите все необходимые меры предосторожности при подъеме и перемещении.

- Строповка станка должна осуществляться за рым-болт  поз.2 (см. рис. 2).

- Проверьте – полностью ли уравновешен станок.

- Поднимайте станок без внезапных изменений его положения или увеличения скорости подъёма/спуска.

- Поместите станок туда, где он должен быть установлен, медленно, пока станок не коснется пола.

- Погрузочно-разгрузочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

При получении станка, прежде всего, необходимо проверить его комплектность и отсутствие внешних дефектов (царапины, изгибы на корпусе и другие механические повреждения узлов и деталей). При обнаружении дефектов зафиксируйте их на фото и обратитесь к грузоперевозчику или заводу-изготовителю, у которого Вы приобрели станок.

При получении станка удалите всю упаковку и внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

## 4 Электричество

Не подключаете станок, не прочитав данное руководство! В случае возникновения каких-либо неполадок немедленно свяжитесь с заводом-изготовителем. Для подключения или ремонта станка необходим уполномоченный квалифицированный электрик.

В случае самостоятельного ошибочного подключения к электросети станок ремонтируется не по гарантии. Всегда отключайте станок от сети электропитания перед тем как проводить любые операции с электросетью или транспортировкой станка.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается эксплуатация станка без заземления.

Станок необходимо заземлить медным проводом, сечением не менее 4 кв.мм.

Для заземления на корпусе станка предусмотрен специальный болт заземления поз.3 (см. рис.2)

На рисунке 1 представлена схема электрическая принципиальная.

Условные обозначения представленные на схеме:

QF1 – Выключатель автоматический 3-х полюсной ВА47-29 3Ф 5А;

QF2 – Выключатель автоматический ВА47-29 1Ф 24;

КМ1, КМ2 – Пускатель магнитный реверсивный;

РНПП-311 – Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз;

Тр – Тепловое реле;

Т1 – Трансформатор ОСМ1-0,1 220/2-24;

SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 – Кнопочный пост управления;

М1 – Электродвигатель асинхронный (~380В);

ХР1 – Вилка (16А);

XS1 – Розетка настенная (16А).

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная

5 Установка станка

Перед началом работы на станке,  необходимо зафиксировать его на полу анкерными болтами резьбой М12  поз.4 (см. рис.2) (анкерные болты показаны условно). Станок крепится в 4 точках. Обращаем Ваше внимание, что станок не работает на высоких скоростях (оборотах), поэтому нет необходимости в использовании специальных устройств (демпферов, подкладок и т.д.), чтобы уменьшить передачу колебаний.

Для правильной работы станка необходимо расположить станок на ровной, желательно бетонной поверхности. Также необходимо четкое размещение по горизонтали и вертикали.

Установка, монтаж и пуск в эксплуатацию должны проводиться специально обученным персоналом, который прошел инструктаж по технике безопасности, был ознакомлен с настоящим паспортом, имеет индивидуальные средства защиты.

После монтажа элементы крепления станка к полу должны быть защищены от самооткручивания любым из перечисленных способов (использование гроверных шайб, методом стопорения или контрение и т.д.).

Рисунок 2 – Внешний вид станка

6 Обслуживание станка

Станок спроектирован таким образом, чтобы Вы могли работать на нем эффективно и безопасно. Чтобы Ваш станок прослужил Вам долгие годы - Вы должны заботиться о нем. Прежде всего используйте оригинальные запасные части где это необходимо, не перегружайте станок и не вносите самостоятельно никаких конструкционных изменений. Своевременно проводите техническое обслуживание станка (ТО).

Предусматриваются следующие виды технического обслуживания станка:

- ТО-1 - производится ежедневно. Провести проверку функционирования
подвижных частей станка.

- ТО-2 - производится один раз в месяц. Произвести осмотр крепежа узлов и крепления станка к полу при необходимости подтяните соответствующие болты и гайки. Произвести смазку всех трущихся узлов (ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80).

- ТО-3 - производится один раз в три месяца. Произвести чистку узлов и механизмов от пыли и грязи; произвести осмотр крепежа узлов и крепления станка к полу при необходимости подтяните соответствующие болты и гайки. Произвести смазку всех трущихся узлов      (ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80).

Станок необходимо оберегать от загрязнений и пыли, а также систематически очищать. Накопление пыли слоем более 1 мм на поверхности запрещается.

Внимание!!! Станок должен быть защищен от прямого воздействия атмосферных осадков.

6.1 Техническое обслуживание мотор-редуктора

Мотор-редуктор станка располагается под кожухом 6 (рис.2). Кожух 6 закреплен винтами 12 на каркасе 13. Для технического обслуживания станка необходимо отвернуть винты 12 (4 шт.) и рым болт 2. Снять кожух.

Техническое обслуживание мотор-редуктора производится на месте его эксплуатации обслу-живающим персоналом, ознакомленным с настоящей инструкцией не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно осужествляться только на обесточенном мотор-редукторе и только квалифицированным персоналом.

ТО включает в себя:

- Очистку поверхности редуктора от грязи;

- Осмотр на отсутствие утечек масла (при необходимости произвести доливку масла подтянуть пробку сливного отверстия).

6.2 Замена масла в мотор-редукторе

Доливку или замену масла, если это предусмотрено конструкцией, следует производить только при полной остановке редуктора.

Температура сливаемого масла может превышать 90°С. При его сливе следует принять меры, исключающие разбрызгивание масла и возможность ожогов обслуживающего персонала.

Замена масла производится по следующей методике:

- предпочтительно сливать прогретое масло сразу после остановки редуктора;

- подведите под место слива емкость нужного объема;

- отверните пробку маслозаливного отверстия;

- отверните пробку сливного отверстия и дождитесь слива масла;

- заверните пробку сливного отверстия;

- залейте свежее масло до номинального уровня;

- заверните пробку маслозаливного отверстия.

Синтетические и минеральные масла несовместимы между собой, как и сорта масел различных производителей

Внимание!!! Заливку масла, слив отработанного масла и проверку уровня масла производить после полной остановки двигателя.

7 Меры безопасности

Соблюдайте все общие правила техники безопасности на машиностроительных предприятиях и требования безопасности, указанные в ГОСТ Р 12.3.026-81.

Работать на станке разрешается лицам, получившим подробный инструктаж по технике безопасности и подробно изучившим устройство и порядок работы на станке.

# 8 Технические характеристики

Профилегибочный станок SURA оборудован мощным низко-шумным двигателем с импортным редуктором, который позволяет станку с легкостью гнуть трубы.

Для безопасного использования профилегибочного станка все подвижные и опасные элементы (цепь, звездочки, электродвигатель и т.д.) закрыты металлическим кожухом.

Мощность электродвигателя, кВт – 1,5;

Число оборотов роликов, об./мин. – 10;

Диаметр роликов, мм – 125;

Габаритные размеры, мм: 760х1570х780

Максимальна высота станка (при выкрученном винте), мм: 1730

Минимальная высота станка (при закрученном винте), мм: 1570

Масса (не более), кг – 210.

Привод формирования изгиба: Ручной

Обслуживающий персонал, чел. - 1

Максимальный размер заготовки, мм:

круглая труба …...........50х3,8

профильная труба....... 60х40х3

Диаметр вала, мм: 40

Рабочая скорость, м/с: 3-6

Таблица гибки круглых труб

| Диаметр трубы, мм | Минимальны радиус гиба, мм |
| --- | --- |
| 10 | 165 |
| 20 | 140 |
| 30 | 120 |
| 40 | 120 |
| 50 | 150 |
| 60 | 180 |

Таблица гибки профильных труб

| Высота профиля, мм | Минимальный радиус гиба, мм |
| --- | --- |
| 10 | 165 |
| 20 | 165 |
| 30 | 165 |
| 40 | 165 |
| 50 | 165 |
| 60 | 180 |

8.1 Устройство станка

Станок (рис.2) состоит из каркаса 13, на который установлен корпус 1 в котором закреплены валы на которые установлены ведущие ролики 9 (2 шт.) и прижимной ролик 10. Ролики в свою очередь закреплены на валу гайкой 14 (3 шт.) Также в корпусе 1 установлен винт 8 с рукояткой 7. На корпусе 1 установлен защитный кожух 6, который закрывает приводную цепь, редуктор и электродвигатель (на рисунке не показаны.). Кожух 6 закреплен на корпусе винтом 12 (4 шт.)

8.2 Принцип действия станка

Для гибки различных профилей на валы станка устанавливаются соответствующие ролики, поставляемые по отдельному заказу.

Труба (рис.3) укладывается на валки 9 и прижимается к ним прижимным валком с помощью рукоятки 7 установленной в винте 8. Для прижимания трубы  к валкам 9 необходимо вращать рукоятку 7 по часовой стрелки. Установите трубу на валки , слегка придавите ее прижимным валком 10 закрутив винт 8 по часовой стрелки на 1-1,5 оборота. С помощью управляющих кнопок на панели 11 Вы можете прокатывать трубу в прямом и обратном направлении. После прокатки трубы в прямом направлении закрутите винт в еще на 1 оборот и прокатайте трубу в обратном направлении. Таким образом, достигается необходимый радиуса изгиба.

Не вращайте винт 8 более чем на 2 оборота - это может вывести станок из строя.

Рисунок 3 – Принцип действия станка

9 Комплект поставки

Станок профилегибочный SURA — 1 шт.;

Паспорт/руководство по эксплуатации на изделие  —   1 шт.;

Паспорт на электродвигатель – 1шт.;

Паспорт на редуктор – 1шт.;

Комплект роликов (комплект состоит из трех роликов) — 1 шт.;

Спецключ (КПК1.09.00.000) — 1шт.

10 Гарантия завода-изготовителя

Завод - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия.

Завод – изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня реализации изделия потребителю, при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель обязуется безвозмездно проводить ремонт изделия, вышедшего из строя по его вине.

Потребитель несет ответственность за правильность эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. В случае нарушения указанных правил изготовитель претензий не принимает.

Замена заказчиком отдельных деталей и узлов станка на другие, а также внесение в него конструктивных изменений в период гарантийного срока, передача станка в третьи руки освобождает предприятие – производитель от гарантийных обязательств перед Заказчиком.

Устранение дефектов или замена станка не производится в случаях:

- отсутствие в паспорте штампа торгующей организации и даты продажи;

- повреждение станка в результате механического воздействия;

- превышения сроков и нарушения условий хранения;

- изменения конструкции станка;

- нарушения правил эксплуатации.

11 Свидетельство о приёмке

Наименование изделия: СТАНОК ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ SURA

Модель:__________

Заводской номер:____________________

Дата выпуска « ____» _______________ 20___ г.

Дата продажи «____» _______________20___г.

М.П.

Главный инженер:   Ф.И.О_______________________ / ___________

Покупатель:             Ф.И.О ______________________ / _____________